## Slide 1
ДОЛЯ РЫНКА В АВСТРАЛИИ: >25%
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МИРЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА AS1
Встроенная литиевая батарея емкостью 5,1 кВт*ч (расширяемая)
Быстрая модернизация системы хранения энергии на
существующих фотоэлектрических установках
Совместимость со всеми марками инверторов
Наличие функции ИБП, время переключения ≤ 10 мс

## Slide 2
Схема фотоэлектрической системы, подключенной к сети
Солнечная панель
Инвертор
Счетчик выработанной
электроэнергии
Распределительная коробка
переменного тока
Умный счетчик
Электросеть
Нагрузка, подключенная к сети
Пост. ток
Пер. ток

## Slide 3
Схема модернизированной системы переменного тока
Солнечная панель
Инвертор для солнечной панели
Распределительная коробка
переменного тока
Счетчик
Электросеть
ТТ
ТТ
Нагрузка, подключенная к сети
Нагрузка, подключенная к батарее
Серия AS1
Серия B1
(увеличенный аккумуляторный модуль)
Маршрутизатор
Портал eSolar

## Slide 4
1) Переменный ток. Данный модуль устанавливается со стороны переменного тока.
2) Хранение. Имеет встроенный литий-ионный аккумулятор.
3) Технология первого поколения.
4) Максимальная мощность составляет 3 кВт.
5) Одна фаза.
6) Емкость встроенного аккумулятора составляет 5,1 кВт*ч.

## Slide 5
1) Аккумулятор. Имеет литий-ионный аккумулятор.
2) Технология первого поколения.
3) Емкость встроенного аккумулятора составляет 5,1 кВт*ч.
4) Номинальное напряжение аккумулятора составляет 48 В.
* Можно установить до 3 модулей B1
* Макс. Емкость AS1 составляет 20,4 кВт*ч

## Slide 6
Режимы работы AS1
> Режим собственного потребления
> Режим полезного времени
> Резервный режим
Пост./ пер. ток
Пост./
пер. ток
Пост./
пер. ток

## Slide 7
Режим собственного потребления
* Вырабатываемая фотоэлектрической установкой энергия подается сначала на нагрузку, затем в аккумулятор, а оставшаяся энергия экспортируется в электросеть.
* Если фотоэлектрической энергии недостаточно, аккумулятор разряжается для питания нагрузки.
* Если мощности аккумулятора недостаточно, питание подается от электросети.
Нагрузка,
подключенная к сети
Нагрузка,
подключенная к сети
Нагрузка,
подключенная
к сети
Нагрузка, подключенная
к батарее
Нагрузка,
подключенная
к батарее
Нагрузка, подключенная
к батарее

## Slide 8
Режим полезного времени
AS1 можно заряжать/разряжать вручную.
* Можно задать 7 периодов зарядки.
* Можно задать 7 периодов разрядки.
* Можно задать мощность зарядки/ разрядки.
* Можно задать время/день работы.
* В другие периоды, кроме периодов зарядки/разрядки, AS1 работает в режиме собственного потребления.
* Поддержка двухсторонней зарядки от фотоэлектрической установки и электросети
Режимы работы
Сохранить
Режим полезного времени: настройка часов зарядки/разрядки аккумулятора вручную.
Настроить зарядку
Время начала
Время окончания
Настройка 1
Мощность зарядки
Вт
Дни работы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Настроить разрядку
Время начала
Время окончания
Настройка 1
Мощность разрядки
Вт
Дни работы
Отменить
Подтвердить

## Slide 9
Резервный режим
* Настройка уровня заряда аккумулятора (ХХ%).
* Если уровень заряда аккумулятора превышает ХХ%, выполняется переход в режим собственного потребления.
* Если уровень заряда равен ХХ%, разрядка аккумулятора прекращается.
* При отключении электросети аккумулятор начинает подавать питание на подключенную нагрузку в течение 10 мс.
Режим полезного времени: настройка графика зарядки/разрядки аккумулятора вручную.
Режимы работы
Резервный режим: выполняется полная зарядка аккумулятора без его разрядки.
Поддерживаемый заряд аккумулятора
Мощность зарядки
Мощность разрядки
Отменить
Подтвердить
Вт
Вт
Назад
Далее

## Slide 10
Дисплей
> Разрядка
> Заводская настройка по умолчанию составляет 50% заряда батареи.
> Ошибка

## Slide 11
Интерфейсы
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО
ТОКА ВКЛ/ВЫКЛ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО
ТОКА ВКЛ/ВЫКЛ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

## Slide 12
Подключение AS1
ЭЛЕКТРОСЕТЬ
РЕЗЕРВ

## Slide 13
Решение с трансформаторами тока
Увеличенный аккумулятор
Электросеть
Инвертор для солнечной панели
Пост. ток
Пер. ток
ТТ1
ТТ2
Связь по переменному току
Нагрузка, подключенная к сети
Нагрузка, подключенная к батарее

## Slide 14
Решение с электросчетчиком
Связь по переменному току
Нагрузка,
подключенная к батарее
Нагрузка,
подключенная к сети
Связь по переменному току
Нагрузка,
подключенная к батарее
Нагрузка,
подключенная к сети
Увеличенный аккумулятор
Счетчик
Счетчик
Электросеть
Увеличенный аккумулятор
Пост. ток
Пер. ток
Инвертор для
солнечной панели
Инвертор для
солнечной панели
Пост. ток
Пер. ток
Счетчик
Счетчик
Электросеть

## Slide 15
Подключение B1
Кабель связи
Кабель положительной
клеммы аккумулятора
Кабель отрицательной
клеммы аккумулятора

## Slide 16
Включение питания
Включение
Нажать и удерживать кнопку выключателя аккумулятора в течение 5 секунд для включения AS1 и B1, затем подождать 15 секунд и задействовать выключатель постоянного тока.
Выключение
При необходимости выключения AS1,
Сначала отключите нагрузку, затем нажмите и удерживайте выключатель аккумулятора на B1 (от нижнего устройства к верхнему), и, наконец, выключите AS1.

## Slide 17
Связь
AS1
eSolar 4G
Локальное подключение
Домашнее подключение по беспроводной сети. Удобно и эффективно
eSolar AIO3
Сервер
Штекерное подключение. Простота обслуживания
Считывание данных в реальном времени
Портал eSolar (сайт/приложение)
Поддержка дистанционного управления
Bluetooth
Вышка связи

## Slide 18
Скачайте приложение eSolar SET/O&M из Play Store или App Store
Откройте приложение и выполните вход, введя пароль 123456
eSolar SET
Включите функцию Bluetooth на своем телефоне для подключения модуля eSolar 4G
Локальное подключение
ВОЙТИ В СИСТЕМУ
Язык
Способ подключения
Необходимо выбрать способ подключения
Советы:
(1) Включите инвертор и Bluetooth на мобильном телефоне;
(2) Определите подключение к модулю связи;
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
eSolar SET
Bluetooth
WiFi
Настройка мониторинга

## Slide 19
Настройка мониторинга
Откройте список устройств Bluetooth и выберите AS1-3K-5.1:xxxxx, где xxxxx — последние пять цифр серийного номера устройства
После подключения выполните начальную настройку: укажите код страны, дату и время.
Выберите режим работы.
Первоначальная настройка
Устройства
Страна
Время инвертора
Австралия (AS 4777)
Код электросети
Австралия
Автоопределение
времени
Режимы работы
Режим собственного потребления: вырабатываемая фотоэлектрической установкой энергия подается сначала на нагрузку, затем в аккумулятор, а оставшаяся энергия экспортируется в электросеть.
Режим полезного времени: настройка графика зарядки/разрядки аккумулятора вручную.
Назад
Далее
Резервный режим: выполняется полная зарядка аккумулятора без его разрядки.
Далее

## Slide 20
Настройка мониторинга
Выберите измерительное устройство. Однофазный счетчик трансформатора тока, однофазный/ трехфазный счетчик
Завершите настройку
Настройки
Измерительное устройство
ТТ
Схема системы
Инвертор для солнечной панели
Электросеть
Связь по переменному току
Увеличенный аккумулятор
Нагрузка, подключенная к батарее
Нагрузка, подключенная к сети
ТТ1
ТТ2
Пост. ток
Пер. ток
Далее
информация об устройстве
Соединение Bluetooth: AS1-3K-5.1:03716
Статус работы
Основная
информация
Информация
о работе
Информация
о событиях
Инвертор, подключенный к сети
Разрядка
0,0 В
0 Вт
Аккумулятор
0 раз
Аккумулятор 1
Общая мощность
Аккумулят...
Оставшаяся эн...
0,00 кВт*ч
42 Вт
52,9 В

## Slide 23
Фаза
ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Наличие функции ИБП, время переключения ≤ 10 мс
12,5 А постоянного тока, совместимость
с модулями "стекло-стекло"
Простая настройка умных режимов работы
Комфорт и отсутствие шума
Ток заряда: 100 А

## Slide 24
Схема гибридной солнечной системы Н1
Солнечная панель
Гибридный инвертор для солнечной панели Н1 SAJ
Распределительная коробка
переменного тока
Счетчик
Электросеть
Солнечный литиевый аккумулятор В1 SAJ
Нагрузка,
подключенная
к батарее
Нагрузка, подключенная к сети

## Slide 25
Решения для хранения энергии
• Серия H1 (однофазная) 3–6 кВт
• H1-3K-S2
• H1-3.6K-S2
• H1-4K-S2
• H1-5K-S2 (ток заряда: 100A)
• H1-6K-S2 (ток заряда: 100A)

## Slide 26
1) Гибридный.
2) Технология первого поколения.
3) Номинальная выходная мощность.
4) Одна фаза.
5) 2 устройства слежения за точкой максимальной мощности. Н1 оснащен 2 устройствами слежения за точкой максимальной мощности.

## Slide 27
Совместимые марки литий-ионных аккумуляторов
Торговая марка | Модель
SAJ | B1-5.1-48
Pylontech | US2000/US2000C US3000/US3000C/UP5000
Dyness | B4850
UZ Energy | PowerLiteL051100A PowerLiteL051100-B
Примечание: к модулю Н1 можно подключить до 4 модулей В1.

## Slide 28
Режимы работы Н1
> Режим собственного потребления
Вырабатываемая фотоэлектрической системой электроэнергия сначала подается для питания бытовых нагрузок, а избыточная энергия сохраняется в аккумуляторе и может использоваться в любое время. Избыточное электричество можно экспортировать в электросеть.
> Режим полезного времени
Предусмотрена возможность гибкой настройки графика зарядки и разрядки аккумулятора на основе локальных периодов пиковой и внепиковой нагрузки для уменьшения платежей за электричество.
> Резервный режим
В резервном режиме также предусмотрена возможность поддержания аккумулятора в состоянии разрядки в целях подачи питания на резервные нагрузки в случае отключения электроэнергии.
Пост./
пер. ток
Пост./
пер. ток
Пост./
пер. ток

## Slide 29
Дисплей
A | Состояние питания
В | Состояние работы/отказа
C | Состояние связи
D | Кнопка ESC
E | Кнопка "вверх"
F | Кнопка "вниз"
G | Кнопка ENT

## Slide 30
Интерфейсы и подключения
1) Аккумулятор | 2) RS232 (USB) | 3) RS485/CAN
4) Клемма постоянного тока | 5) Выключатель постоянного тока | 6) Электросеть
7) Резервная нагрузка |  | 
Схема подключений
Солнечная панель
4G/WiFi
Счетчик
Электросеть
Главный
счетчик
Нагрузка, подключенная к сети
Гибридный
инвертор
Прерыватель пост.тока ≥100A
Нагрузка, подключенная к батарее
Прерыватель пер.тока *3
Аккумулятор

## Slide 31
Ограничение экспорта
Аккумулятор
Резервная нагрузка
Домашняя нагрузка
Пост. ток
Пер. ток
Электросеть

## Slide 32
Связь
eSolar 4G
Вышка связи
Локальное подключение
H1
eSolar WiFi-2
Маршрутизатор
Сервер
eSolar AIO3
Домашнее подключение по беспроводной сети. Удобно и эффективно
Штекерное подключение. Простота обслуживания
Считывание данных в реальном времени
Портал eSolar (сайт/приложение)
Поддержка дистанционного управления
Bluetooth

## Slide 33
Скачайте приложение eSolar SET/O&M из Play Store или App Store
Откройте приложение и выполните вход, введя пароль 123456
eSolar SET
Включите функцию Bluetooth на своем телефоне для подключения модуля eSolar AIO3
Локальное подключение
ВОЙТИ В СИСТЕМУ
Язык
Способ подключения
Необходимо выбрать способ подключения
Советы:
(1) Включите инвертор и Bluetooth на мобильном телефоне;
(2) Определите подключение к модулю связи;
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
eSolar SET
Bluetooth
WiFi
Настройка мониторинга

## Slide 34
Настройка мониторинга
Откройте список устройств Bluetooth и выберите беспроводную точку доступа H1.
Выполните подключение Н1 к сети Интернет. Выберите рабочую локальную сеть.
После подключения выполните начальную настройку: укажите код страны, дату и время.
Устройства
Конфигурация беспроводной сети
Пароль
Пароль маршрутизатора
WiFi_SSID
SSID
Сохранить
Параметры соответствия электросети
Страна
Время инвертора
Автоопределение
времени
Австралия (AS 4777)
Код электросети
Австралия
Далее

## Slide 35
Настройка мониторинга
Выберите режим работы.
Выберите марку
аккумулятора
Выберите
измерительное устройство
Режимы работы
Режим собственного потребления: вырабатываемая фотоэлектрической установкой энергия подается сначала на нагрузку, затем в аккумулятор, а оставшаяся энергия экспортируется в электросеть.
Режим полезного времени: настройка графика зарядки/разрядки аккумулятора вручную.
Назад
Далее
Резервный режим: выполняется полная зарядка аккумулятора без его разрядки.
Свинцово-кислотный
Марка аккумулятора
Марка аккумулятора
Измерительное устройство
Счетчики
Схема системы
Счетчики
Нет

## Slide 36
Настройка мониторинга
Завершите настройку
Дублирование экрана
Не воспроизводится
Локальное подключение
Подключение по Bluetooth: BIueLink:00026
информация об устройстве
Техническое обслуживание
Параметры соответствия электросети
Аккумулятор
Данные о защите
Регулировка уровня мощности
Настройки режимов
Связь
Настройка ограничения экспорта
Измерительное устройство

## Slide 39
Портал eSolar — это разработанная SAJ платформа для мониторинга данных, дистанционного технического обслуживания и управления потреблением энергии.
ОСОБЕННОСТИ:
Мониторинг в режиме реального времени всегда и везде
Доступ с мобильного телефона
Аварийная сигнализация и контроль дальнейших действий после срабатывания сигнала
Дистанционные конфигурация и обновление
Пуш-уведомления по
электронной почте
Большой экран для просмотра
Портал eSolar

## Slide 40
Портал eSolar (сайт)
eSolar O&M (приложение)
eSolar Air (приложение)
2032 Вт
Пост./пер. ток
1532 Вт
500 Вт
0 Вт
Заряд батареи: 99%
3 кВт пик
100 А*ч
3 кВт пик
2026 Вт
0 Вт
494 Вт
1532 Вт
Заряд батареи: 99%
100 А*ч
Выработка энергии
Выбрать категории
День
Месяц
Год
Итого
Фотоэлектрическая
энергия
Мощность
нагрузки
Собственное
потребление
Экспорт
элетроэнергии
Импорт
электроэнергии
Зарядка
аккумулятора
Уровень заряда
батареи
чч:мм:сс
Мощность [Вт]
Инвертор, подключенный к сети
Аккумулятор
242,90 В
242,30 В
241,30 В
2026,00 Вт
0,00 Вт
0,00 Вт
Аккумулятор 1
128,0 раз
53,2 В
Остаток энергии
Общая
мощность
0,0 Вт
Общий заряд
913,03 кВт*ч

## Slide 41
Спасибо